## Slide 1
SEMS 生产管理系统
从定义到使用
—— 以半导体光刻工艺段为示范 ——
工段库定义 / 工艺路由设计 / 生产订单计划 / 派工执行 / 数据沉淀
培训对象：工艺工程师 / 生产管理员 / 班组长 / 操作员
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 1 / 14

## Slide 2
目录
Agenda
本次培训将沿光刻工艺段从 0 到 1 走完全流程
01
总体流程概览
5 个阶段、4 类角色、1 条数据主线
02
阶段一：初始化基础数据
设备台账 / 工艺数据采集表单模板
03
阶段二：工艺设计（核心）
定义光刻工段 + 编排产品工艺路线
04
阶段三：计划——生产订单
MO 创建与下发
05
阶段四：执行——派工 + 自动初始化
本系统最具差异化的环节
06
阶段五：填写工艺数据 + 报工
操作员录入 + 状态联动
07
全链路追溯能力 + 设计要点
数据主线 + 关键设计决策
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 2 / 14

## Slide 3
01 总体流程概览
光刻工艺段的全生命周期
5 个阶段串成数据主线，各阶段由不同角色负责，确保工艺定义与生产执行解耦
初始化
——
管理员
工艺设计
——
工艺工程师
计划
——
计划员
执行
——
班组长/操作员
沉淀
——
QA/工艺
▼ 数据主线（一条不可断的链）
Equipment → FormTemplate → ProcessSection → Routing / RoutingStep → ProductionOrder → Dispatch → FormRecord → LaborReport
关键能力
• 工段库独立可复用，一处定义全局生效
• 派工创建时自动按工段模板初始化空白工艺数据表单
• 派工状态与生产订单状态双向联动
• 设备 DOWN 自动暂停派工 + 自动创建维修工单
• 工艺记录审核后不可原地改，修正走留痕 Amendment
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 3 / 14

## Slide 4
02 阶段一：初始化基础数据（1/2）
设备台账
光刻工段对应一组光刻机 + 配套显影机，归入同一设备组字符串
设备组 litho_group
设备组：litho_group
├─ LITHO-001 ASML PAS5500 状态：RUNNING
├─ LITHO-002 ASML PAS5500 状态：RUNNING
└─ DEV-001 东京精密显影机 状态：RUNNING
关键设计：设备组绑定在模板层，具体设备在执行层选
模板层（工段定义时）
ProcessSection.equipment_group = "litho_group" 同组设备共用同一套工艺参数采集模板， 管理员不必为每台机器重复定义工段
执行层（派工时选）
Dispatch.equipment_id = 25 (LITHO-001) 生产人员根据当时哪台空闲、哪台资质可用， 在组内选一台具体设备执行
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 4 / 14

## Slide 5
02 阶段一：初始化基础数据（2/2）
工艺数据采集表单模板 FormTemplate
光刻工艺必须采集的关键参数（按 SPC 规范），通过 FormTemplate 定义字段结构
{
"name": "光刻工艺参数记录表",
"code": "FT-LITHO-01",
"category": "record",
"field_schema": [
{"key":"exposure_energy","type":"number","label":"曝光能量(mJ/cm²)","required":true,"unit":"mJ/cm²","min":30,"max":80,"seq":1},
{"key":"focus_offset", "type":"number","label":"焦距偏移(μm)", "required":true,"unit":"μm","min":-2,"max":2,"seq":2},
{"key":"alignment_error","type":"number","label":"套刻误差(nm)", "required":true,"unit":"nm","min":0,"max":50,"seq":3},
{"key":"develop_time", "type":"number","label":"显影时间(秒)", "required":true,"unit":"s","default_value":60,"seq":4},
{"key":"reticle_id", "type":"text", "label":"掩膜版编号", "required":true,"seq":5},
{"key":"abnormal", "type":"radio", "label":"是否异常",
"options":[{"label":"正常","value":"NORMAL"},{"label":"异常","value":"ABNORMAL"}],"seq":6}
]
}
字段类型支持
• text 文本
• textarea 长文本
• number 数值（带 min/max 范围）
• select 下拉单选
• radio 单选按钮
• date / datetime / time
• boolean 布尔
校验能力
• required 必填校验
• min/max 数值范围校验
• default_value 预填默认值
• options 选项约束
• 提交时一次性校验
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 5 / 14

## Slide 6
03 阶段二：工艺设计（1/2）
定义光刻工段 ProcessSection
工段是管理员维护的可复用工艺单元，绑定设备组 + 关联工艺数据采集模板
POST /api/v1/process-sections
{
"name": "光刻工段",
"code": "SEC-LITHO",
"equipment_group": "litho_group", ← 模板层：允许这一组设备
"form_template_id": 5, ← 关联"光刻工艺参数记录表"
"standard_cycle_min": 45.0, ← 标准工时 45 分钟/片
"theoretical_uph": 60, ← 理论每小时 60 片
"required_skill_level": "L3", ← 需 L3 光刻操作资质
"acceptance_criteria": "CD 偏差±2nm,套刻误差<35nm",
"description": "光刻曝光+显影主工序"
}
工段库的核心价值
• 独立工段库：ProcessSection 主表，被多个产品的多道工序引用，一处改全局生效
• 引用阻断硬删除：被 RoutingStep/Dispatch 引用时禁止 delete，只能 is_active=False 停用
• 模板停用温和降级：关联的 FormTemplate 停用后，新派工不再自动初始化表单，但不阻断派工本身
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 6 / 14

## Slide 7
03 阶段二：工艺设计（2/2）
编排产品工艺路线 Routing
某 28nm 工艺产品定义 5 道工序，光刻是第 30 道，引用上面定义的工段
POST /api/v1/routings
{
"product_id": 12, ← 28nm 工艺产品
"version": "v1.0",
"steps": [
{"seq": 10, "step_name": "氧化", "process_section_id": 5},
{"seq": 20, "step_name": "CVD沉积", "process_section_id": 7},
{"seq": 30, "step_name": "光刻", "process_section_id": 9}, ← 引用光刻工段
{"seq": 40, "step_name": "刻蚀", "process_section_id": 11},
{"seq": 50, "step_name": "去胶", "process_section_id": 13}
]
}
POST /api/v1/routings/{id}/release ← 路由必须生效才可用于生产订单
（同产品其他生效版本自动作废）
路由状态机：DRAFT → EFFECTIVE → OBSOLETE
EFFECTIVE 状态的路由不可删除（须先作废）；同产品同时只允许一个 EFFECTIVE 版本
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 7 / 14

## Slide 8
04 阶段三：计划——生产订单 MO
ProductionOrder
生产计划员按客户 PO 开生产订单，初始 DRAFT 状态，下发后才能派工
POST /api/v1/production-orders
{
"product_id": 12,
"routing_id": 4, ← 采用生效的 v1.0 路由
"batch_no": "W20260818-01",
"plan_qty": 1000, ← 1000 片晶圆
"planned_start": "2026-08-18T08:00:00",
"planned_end": "2026-08-18T20:00:00",
"customer_po": "CUST-PO-2026-001"
}
→ 返回 mo_no: MO-20260818-0001, status: DRAFT
PUT /api/v1/production-orders/6 { "status": "RELEASED" } ← 下发
MO 状态机
DRAFT · 草稿
RELEASED · 已下发
IN_PROGRESS · 开工
COMPLETED · 完工待结
CLOSED · 结案
状态联动：派工 RUNNING 时 MO 自动从 RELEASED → IN_PROGRESS
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 8 / 14

## Slide 9
05 阶段四：执行——派工 Dispatch（1/2）
本系统最具差异化的环节
派工创建时，系统自动按工段挂接的模板初始化一份空白工艺数据表单
POST /api/v1/dispatches
{
"mo_id": 6, ← MO-20260818-0001
"step_seq": 30, ← 第 30 工序：光刻
"step_name": "光刻",
"process_section_id": 9, ← 光刻工段（可省略，会自动反查）
"equipment_id": 25, ← 生产人员选具体设备：LITHO-001
"assigned_operator_id": 8, ← 张三（L3 资质）
"assigned_team": "A班",
"dispatch_qty": 1000
}
服务端自动处理：
• 校验 MO 非 DRAFT 状态；校验工段 id 存在
• 解析工艺数据字段模板（按优先级反查 form_template_id）
• 创建草稿 FormRecord，按 default_value 预填字段
• 回填 form_template_id / form_record_id 到 Dispatch
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 9 / 14

## Slide 10
05 阶段四：执行——派工 Dispatch（2/2）
模板反查优先级 + 设备 DOWN 联动
工艺数据字段模板反查优先级（_resolve_form_template_id）
优先级 1
入参 process_section_id 指定工段的 form_template_id
优先级 2
按 mo.routing_id + step_seq 找 RoutingStep，从其 process_section_id 反查
优先级 3
RoutingStep 直接挂接的 param_form_template_id
兜底
找不到则不强制工艺数据采集，派工照常创建
设备 DOWN 时的自动联动
光刻机 LITHO-001 突发故障 → 设备状态切 DOWN
├─ 自动创建一条 REPAIR 维修工单
├─ 调用 hold_dispatch_by_equipment_down
│ 把该设备上所有 RUNNING 派工切到 HELD
│ 回填 held_reason = "设备DOWN机-关联工单#WO..."
│ 回填 held_work_order_id
└─ 维修完成、设备 UP 后，派工可从 HELD 退回 RUNNING 继续
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 10 / 14

## Slide 11
05 阶段四：派工状态机
Dispatch 状态流转与双向联动
派工状态机（VALID_DISPATCH_TRANSITIONS）
QUEUED
排队
ASSIGNED
已派
RUNNING
开工
COMPLETED
完工
HELD
暂停（DOWN/缺料/工艺异常）
RUNNING ⇄ HELD 双向，HELD 可来自 RUNNING 或退回 RUNNING
状态联动（update_dispatch 中自动处理）
• QUEUED → ASSIGNED：班组长指派设备和作业员
• ASSIGNED → RUNNING：自动回填 actual_start；并把 MO 从 RELEASED 自动升到 IN_PROGRESS
• RUNNING → COMPLETED：自动回填 actual_end
• RUNNING → HELD：必须填 held_reason（DOWN 机/缺料/工艺异常）
• COMPLETED → RUNNING：允许退回重做
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 11 / 14

## Slide 12
06 阶段五：填写工艺数据 + 报工
操作员录入 + 状态联动
张三在 HMI 上完成光刻后，按表单填写实际值：
PUT /api/v1/form-records/42
{
"values": [
{"field_key":"exposure_energy","field_value":55.2},
{"field_key":"focus_offset", "field_value":-0.3},
{"field_key":"alignment_error","field_value":28}, ← < 35nm 阈值，合格
{"field_key":"develop_time", "field_value":62}, ← 覆盖默认 60
{"field_key":"reticle_id", "field_value":"RET-2026-A07"},
{"field_key":"abnormal", "field_value":"NORMAL"}
]
}
PATCH /api/v1/form-records/42/submit → status: 已提交, submitted_at 自动回填
PATCH /api/v1/form-records/42/audit → status: 已审核（含二次密码+电子签名）
审核后的记录管理
• 审核通过后记录锁定，不可原地改
• 修正必须走 FormRecordAmendment
• 需填写：原值、新值、原因
• 修正人二次密码校验+电子签名
• 可由审核人批准修正
• 满足 ISO/车规体系要求
报工 LaborReport
• 关联 dispatch_id
• 投入/合格/不良数量
• session_start/end 时段
• man_hours 人×小时
• form_record_id 关联工艺数据表
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 12 / 14

## Slide 13
07 全链路追溯能力
数据主线一条不可断
任何追溯查询都能拿到完整数据链：
ProductionOrder (MO-20260818-001)
└─ Dispatch (派工#15 光刻, 设备=LITHO-001, 操作员=张三)
├─ LaborReport (报工: 投入1000/合格995/不良5)
└─ FormRecord (工艺参数: exposure_energy=55.2, alignment_error=28nm, ...)
├─ 引用 FormTemplate (光刻工艺参数记录表 v1)
└─ FormRecordAmendment (如有修正, 留痕)
典型追溯场景
• QA/工艺工程师通过 GET /api/v1/form-records/{id}/export/json 或 /export/csv 导出
• SPC 分析：曝光能量是否偏离控制线
• 不良追溯：某片晶圆 CD 超差，反查当时 LITHO-001 的焦距偏移
• 归档备审：满足 ISO 9001 / IATF 16949 / 车规 AEC-Q100 体系追溯要求
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 13 / 14

## Slide 14
07 设计要点回顾
关键设计决策一览
工艺定义与生产执行彻底解耦：工艺工程师聚焦"采什么数据"，生产人员派工时聚焦"在哪台机做"
1
工段绑定设备组（模板层），不绑具体设备
→ ProcessSection.equipment_group
2
派工时由生产人员选具体设备（执行层）
→ Dispatch.equipment_id
3
工段作为独立可复用工段库
→ ProcessSection 主表，被多个 RoutingStep 引用
4
派工自动初始化空白工艺表单
→ _init_form_record_for_dispatch，按 default_value 预填
5
工段被引用时禁止硬删除
→ delete_process_section 校验引用
6
模板停用温和降级
→ is_active=False 时仅跳过初始化，不阻断派工
7
工艺数据审核后不可原地改
→ FormRecordAmendment 留痕修正
8
设备 DOWN 自动暂停派工
→ hold_dispatch_by_equipment_down 联动钩子
9
MO 与派工状态联动
→ 派工 RUNNING 自动把 MO 从 RELEASED 升 IN_PROGRESS
Q&A / Thank you
SEMS 生产管理 · 培训材料 | 14 / 14